## Slide 2: Järnvägssimulator
Verklighetstrogen simulering som stöd till planering, test och utbildning

## Slide 3: Vad är järnvägssimulatorn?
Digital representation av svensk järnvägsanläggning
Simulerar ställverk på individnivå
Anslutning mot godtyckligt tågledningssystem
Realistisk fordonssimulering
Restriktioner för hastighet, bromsverkan & dragkraft
Tidtabeller

## Slide 4: Ställverkssimulering
Reläställverk
  59, 65, CST
Datorställverk
  85, 95, M11
Varje enskilt ställverk kan individanpassas för att efterlikna verkligheten.
Trafikverket ansvarar själva för konfigureringen av ställverk.

## Slide 5: Fordonssimulering
Möjligt att simulera:
  Lok, vagnar, motorvagnar, arbetsfordon
  Accelerationsförmåga, luft- & rullmotstånd
Verktyg för att skapa fordonssammansättningar
Simulering av förare
  Reaktionstid
  Körstil

## Slide 6: Tidtabellssimulering
Verkliga tidtabeller kan importeras
  Från enskild tidtabell till en hel tågplan
Verktyg för att skapa eller redigera tidtabeller
  Möjlighet att skapa fiktiva tidtabeller
Tåg kör enligt tidtabell
  Inkl. verklighetstroget beteende med att försöka köra in tid vid förseningar

## Slide 7: Störningar & kapacitetsnedsättningar
Restriktioner (hastighet, bromsverkan & dragkraft)
  Tillfällig hastighetsnedsättning
  Lövhalka
Introducera fel
  Växelfel
  Signalfel
  Spänningslös kontaktledning
  etc

## Slide 8: Nuvarande användningsområden
Test
  Nytt tågledningssystem
  (Förändringar i arbetssätt)*
Utbildning
  Nytt tågledningssystem
  Ställverksbeteenden
  Aspirantutbildning*
  Fortbildning*
  * Kommande

## Slide 9: Möjliga användningsområden
Stöd i planeringsarbete
  Tågplan
  Kort-/långtidsplanering
  Banarbetsplanering
Stöd vid ny-/ombyggnation
  Behovsuppfyllnad
  Nyttouppfyllnad